| GOSB, ....... ada, ........... no.lu parsel, ...............'lik alanda yer alan ....................................................... firmasına ait inşaat uygulama projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. |
| --- |
| MİMARİ PROJELER | Kontrol |
|  | Evet | Hayır |
| Projelerde GOSB kapağı kullanılmış mı? (EK 05) |  |  |
| Projelerin tümü en az 3 kopya, seri çekim, A4 formatına uygun katlanabilir pafta düzeninde, yapı denetim ve proje müellifi onaylı mı? (Parseldeki yapılara hizmet vermek için gerekli olan gömülü ya da yer üstündeki trafo, jeneratör, kazan dairesi, su deposu vb. tüm destek üniteleri de projelendirilerek mimari, statik ve varsa elektrik, mekanik, yangın ve altyapı projeleri teslim edilmelidir.) |  |  |
| Hesap raporlarının tümü A4 formatında, en az 3 kopya, yapı denetim ve proje müellifi onaylı mı? |  |  |
| Autocad formatında, tüm disiplinlere ait projeleri içerir CD teslim edilmiş mi? |  |  |
| VAZİYET PLANI |  |  |
| Vaziyet planı 1/500 ölçekli mi? (Okunabilir olması durumunda farklı bir ölçek kullanılması mümkündür.) |  |  |
| Vaziyet planı paftasında yapıların çatı planı, çatı kotları, çatı eğimi, yapılara ait ölçüler gösterilmiş mi, iki adet silüet kesiti var mı? |  |  |
| Silüet kesitlerinde yapılaşma sınırı, parsel sınırı, varsa parsel ve komşu parsel sınırındaki duvarlar gösterilmiş mi? |  |  |
| Vaziyet planında kuzey yönü gösterilmiş mi? |  |  |
| Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler ile bunlara ilişkin yapı denetim kuruluşları hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunuyor mu? |  |  |
| Hem parsel hem de bina köşe koordinatları projeye işlenmiş mi? |  |  |
| Giriş, çıkış, otopark, yaya kaldırımı, yeşil alan, parsel önünden geçen GOSB yolları vb. mahallerde kırmızı kotlar verilmiş mi? |  |  |
| Yapı yaklaşma sınırı ve çevre yeşili vaziyet planında gösterilmiş mi? |  |  |
| Çekme mesafeleri yönetmeliğe uygun mu? (Yapılaşma sınırı ve çevre yeşili ) |  |  |
| Planlanan yapılar cephe kaplamaları dahil yapılaşma sınırı içerisinde kalıyor mu? |  |  |
| Parsel içi yollar ring ve en az 5 m, dönüş kurplarının yarıçapı en az 6 m olarak düzenlenmiş mi? |  |  |
| Parsel içi rampaların maksimum eğiminin %8-10 mertebesinde projelendirilmesi sağlanmış mı? |  |  |
| Destek üniteleri çevre yeşili bandının dışında yer almış mı? (Çevre yeşili üzerinde sadece yüksekliği 4.00 m.yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası, jeneratör odası, trafo, doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, atık deposu, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi, katı atık deposu ve su deposu inşa edilebilir.) |  |  |
| Bahçe girişinden, bahçedeki bina ve kullanımlara (otoparklar, açık ve kapalı her türlü tesis, kamelya gibi) erişimi sağlayan bahçe yolları gösterilmiş mi? |  |  |
| Bahçe girişinde ve bahçe yollarında; 0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları en fazla ½ eğimle pahlanmış mı? 1.3 cm'den fazla kot farkları için rampa ve merdiven planlanmış mı? (15 cm’ye kadar kot farkı olan yerler eğimi en fazla %10 olan doğal eğim ile giderilebilir.) |  |  |
| Bahçe girişinde rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) var mı? |  |  |
| Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahları 200 cm genişliğinde ve nesnelerden arındırılmış mı? Bahçe içindeki bütün kaldırım ve tretuvarların yüksekliği en fazla 15 cm mi? |  |  |
| Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahlarında kaldırımların kesintiye uğradığı yerlerde ve kaldırıma çıkış-iniş gereken yerlerde kaldırım rampası var mı? (Kaldırım niteliğindeki tretuvarlar da dikkate alınacaktır.) |  |  |
| Yürüyüş güzergahları üzerine denk gelen oluk ve ızgaralar engelli geçişini engellemeyecek şekilde düzenlenmiş mi, yürüyüş güzergahında bulunan ızgaraların uzun kenarları yürüyüş güzergahına dik ve aralıkları 1.3 cm’den az olacak şekilde düzenlenmiş mi? |  |  |
| Peyzaj içinde yürüyüş güzergahlarının doğal eğimi en fazla %5 mi? |  |  |
| Bahçe girişinin, bahçe yolunun, rampaların, merdivenlerin, kaldırımların ve diğer bütün mahallerin zemin yüzeyinin düz, sabit, dayanıklı ve ıslak-kuru halde kaymayan malzeme ile kaplanmış olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| ALAN HESAPLARI |  |  |
| Yapı grubu ve sınıfı projelerde gösterilmiş mi? |  |  |
| Aşağıdaki hesaplar vaziyet planına konmuş mu ve gerekli kriterler sağlanmış mı? |  |  |
| Tüm yapılara ait İNŞAAT ALANI, KAKS, TAKS hesaplanarak ayrı ayrı gösterilmiş mi? |  |  |
| KAKS alanları en çok %80 oranına uygun mu? |  |  |
| Emsal alanları Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 8’inci fıkrasındaki %30 oranına uygun mu? (Gerekli olması durumunda teknik-mekanik alanlar için teknik rapor teslim edilmiş mi?) |  |  |
| Parselin niteliği sanayi ise; parsel alanının en az ¼’ü oranında taban alanlı proje üretilmiş mi? Sağlamıyorsa toplam emsal hakkı kullanılmış mı veya OSB tarafından gerekçeli taleplerin Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım için onay alınmış mı? |  |  |
| İdari ünitenin toplam inşaat alanının, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25’ini geçmemesi sağlanmış mı? |  |  |
| Otopark Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yeterli otopark alanı oluşturulmuş mu? Alan hesaplarında otopark hesabı aşağıdaki şekilde gösterilmiş mi? Otopark alanının %1’i bisiklet ve motorsikletler için ayrılmış mı? (Gerekli otopark sayısı=Emsal Alanı/200) |  |  |
| Sığınak Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yeterli sığınak alanı var mı? Sığınak hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılmış mı? Gerekli sığınak alanı= Emsal Alanı/20 veya Gerekli sığınak alanı= (Parseldeki idari alanlar/20) + (Üretimde 1 vardiyada çalışacak maksimum mavi yaka kişi sayısı x 1) |  |  |
| Toprak kazı hesabı gösterilmiş mi? |  |  |
| SIĞINAK |  |  |
| Sığınakta her 100m2 için 1 kadın, 1 erkek wc alanı ayrılmış mı? (Kalan küsüratın 50m2’den fazla olması durumunda birer wc alanı daha ilave edilir.) Mutfak nişi ve çöp odası planlanmış mı? |  |  |
| Net alanı wc, duş ve mutfak nişi hariç 100 m2’den büyük sığınaklarda iki çıkış tasarlanmış mı? |  |  |
| Sığınak girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olarak planlanmış mı? |  |  |
| Sığınak iç yüksekliği net minimum 2.40m olarak planlanmış mı? |  |  |
| Sığınağı çevreleyen bina dış duvar ve tavan döşeme kalınlığı en az 60cm beton, 75cm tuğla veya taş ya da 90cm sıkıştırılmış toprak olarak sağlanmış mı? |  |  |
| Sığınakta, Sığınak Yönetmeliği’ne uygun olarak mekanik havalandırma yapılmış mı? |  |  |
| ALTYAPI PROJESİ |  |  |
| 1/200 ölçekli altyapı vaziyet planı var mı? |  |  |
| Altyapı vaziyet planı, parselin güncel plankotesi ile çakıştırılarak verilmiş mi? (Altyapı projesi ayrı bir proje olarak teslim edilmelidir.) |  |  |
| Parsele ait, GOSB İnşaat ve İmar Müdürlüğü tarafından verilen tüm altyapı doneleri altyapı planına işlenmiş mi? (elektrik, telekomünikasyon, su, atıksu, drenaj, yangınsuyu, doğalgaz vb.) |  |  |
| Tesise ait, elektrik, telekomünikasyon, su, atıksu, arıtma ünitesi, drenaj, yağmur suyu hattı, yağ tutucu, yangın suyu, doğalgaz, paratoner vb. altyapı şebekeleri altyapı planına işlenmiş mi? |  |  |
| Yangın hidrantları yangın yönetmeliğine uygun olarak 50-150 m aralıkla altyapı planına işlenmiş mi? |  |  |
| Endüstriyel arıtma tesisi gerekli ise projede gösterilmiş mi? Mimari ve statik projeleri ayrıca teslim edilmiş mi? |  |  |
| PLANLAR |
| Tüm kat planları 1/50 veya 1/100 ölçekte verilmiş mi? (Bodrum, zemin, diğer katlar, çatı katı ve çatı planı) |  |  |
| Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü, aks çizgileri ve iç-dış ölçüler gösterilmiş, her mahallin içinde mahal ismi ve net m²’si ile mahallerin duvar, döşeme, tavan malzemesi belirtilmiş mi? |  |  |
| Varsa merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenmiş, başlangıç ve bitiş kotları yazılmış, her kata ve her farklı kota kot verilmiş mi? |  |  |
| Bütün doğramalar detayına uygun olarak çizilmiş, açılan kanatları belirtilmiş, orta aksında en ve yükseklikleri (örn:K4 90/220, P01 70/140 gibi) gösterilmiş mi? |  |  |
| Giriş Kontrol ünitesi varsa yüksekliği maksimum 4m olacak şekilde planlanmış mı? |  |  |
| Projelendirmede engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulmuş mu? (sığınaklar dahil) (Yemekhane, sığınak, yangın çıkışı vb. gibi önemli mekanlara ve merdivenlere ulaşmak üzere engelli tekerlekli sandalyesi için rampa, engelli araç park yeri, engelli wc vb. projelerde gösterilmiş mi?) |  |  |
| Projelerde çatı ve tabi zemine ulaşacak ve kaçış emniyetini sağlayacak şekilde yangın merdivenleri projelendirilmiş mi? (Kargir veya betonarme olarak ilgili standartlara uygun, yangına dayanıklı ve kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenmiş olmalıdır)*GOSB İtfaiye Bölümü ile mutlaka ön görüşme yapilmalıdır. |  |  |
| Yükleme ve boşaltma alanları yapılaşma alanı içerisinde yer alıyor mu? |  |  |
| Yükleme ve boşaltma alanı üzeri kısmen veya tamamen kapalı mı? Projede gösterilmiş mi? |  |  |
| Bina girişinde ve kat planlarında 0.6 cm-1.3 cm arası kot farkları en fazla ½ eğimle pahlanmış mıdır? 1.3 cm'den fazla kot farkları için rampa veya merdiven tasarlanmış mıdır? (15 cm’ye kadar kot farkı olan yerler eğimi en fazla %10 olan doğal eğim ile giderilebilir.) |  |  |
| Bina girişinde ve içinde rampa yapılmasının mümkün olmadığının idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda alternatif ulaşım yöntemi (platform asansörü, hidrolik asansör vb.) var mıdır? |  |  |
| Zemin katta bina girişi önünde kapı dışa doğru açık durumda en az 150 cm çapında manevra alanı bulunmakta mıdır? |  |  |
| Koridorların net (temiz) genişliği en az 120 cm, baş açıklığı 220 cm midir? |  |  |
| İSTİNAT DUVARI/BAHÇE DUVARI |  |  |
| İstinat duvarı/Toprakarme Duvar/Geo Duvar yüzey alanlarını gösterir anahtar plan, görünüşler ve istinat duvarı kesitleri var mı? |  |  |
| İstinat duvarlarının komşu parsellerle olan ilişkisini gösterir kesitler var mı? |  |  |
| Anahtar planda veya vaziyet planında bahçe duvarları gösterilmiş mi, duvarın farklı kısımlarına ait kesit verilerek, duvar üzeri korkuluk detayı gösterilmiş mi? |  |  |
| KESİT VE GÖRÜNÜŞLER |  |  |
| Ön, 2 yan ve arka olmak üzere 4 adet görünüş var mı? 1/50 veya 1/100 ölçekte mi? |  |  |
| Görünüşlerde doğal zemin nokta nokta, öneri zemin devamlı çizgi ile gösterilmiş, her farklı kota ait gerekli kotlandırma yapılmış mı? Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları kesik çizgilerle belirtilmiş ve kotlandırılmış mı? Yağmur olukları ve inişleri gösterilmiş mi? |  |  |
| Katılımcıya ait reklam panoları proje üzerinde işlenmiş mi? |  |  |
| En az iki kesit çizilmiş mi? 1/50 veya 1/100 ölçekte mi? Kesitlerde iç-dış ölçüler ve kotlar gösterilmiş mi? |  |  |
| Kesitlerden biri merdivenden ve asansörden, diğeri yapının özelliği olan yerinden (ıslak hacim, balkon, kapalı çıkma vb.) en çok bilgi verecek şekilde çizilmiş, akslar ve mahal isimleri gösterilmiş mi? Kesitte asansör makine dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin gösterilmiş mi, ölçüleri belirtilmiş mi? |  |  |
| Tüm görünüş ve kesitlerde, yapılaşma sınırı, parsel sınırı ve varsa parsel ve komşu parsel sınırındaki duvarlar gösterilmiş mi? |  |  |
| Yolların kesitleri, drenajı ve kaplamasını gösteren detay çizim mevcut mu? |  |  |
| Binanın ana çizgilerine kot verilmiş mi? (Ara katlar, çatı, cephe hareketleri, subasman, vb.) |  |  |
| Tüm kesit ve görünüşlerde çatı, döşeme, dış duvar, saçak vb. kısımların kaplama malzemesi ve renk bilgileri verilmiş mi? |  |  |
| Mimari Uygulama Projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemelerle ve nokta detaylarıyla uyumlu mu ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve taban/döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva ediyor mu? Sistem detayları 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli mi? |  |  |
| Bahçe girişinde, bahçe yolunda, bina girişinde, bina içi yatay ve dikey dolaşım alanlarında yer alan merdiven ve rampaların 1/20 ölçeğinde plan ve kesitleri ile 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekte çizilmiş görünüşleri ve basamak, korkuluk, küpeşte, koruma bordürü için 1/5 ölçeğinde detayları verilmiş mi? |  |  |
| RAMPALAR |  |  |
| Rampa genişliği en az net (temiz) 100 cm mi? |  |  |
| Rampa 9 m'den uzun ise her 9 m’de bir; en az 150 cm x 150 cm boyutlarında düz dinlenme alanları var mıdır? |  |  |
| Rampada aşılan yüksekliğe (h) göre rampa eğimi uygun mudur? h: 15 cm ve daha az ise eğimi 1:12 (%8) h: 16 cm-50 cm arasında ise eğimi 1:14 (%7) h: 51 cm -100 cm arasında ise eğimi 1:16 (%6) h:100 cm üzerinde ise eğimi 1:20 (%5) |  |  |
| Rampa başlangıcında, bitişinde ve yön değiştirme sahanlıklarında manevra alanı yer almakta mıdır? (Not: Manevra alanı en az 150 cm x150 cm olmalıdır) |  |  |
| Rampa ile aşılan yüksekliğin 15 cm'den fazla veya rampa uzunluğunun 2 m’den fazla olduğu durumlarda; 1)110 cm yüksekliğinde tırabzan/parapet duvarı imalatı var ya da rampa kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir? (Not: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yüksekliği 110 cm olmalıdır) (Rampa genişliği 300 cm’den fazla ise ilave olarak rampa ortasında korkuluk/tırabzan yapılmış mıdır?) 2)Rampanın her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90 cm’de 1. düzey küpeşte imalatı, 70cm’de 2. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır? Küpeşte, rampa başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? (Not: Küpeştenin 30 cm'lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon alanında kalıyor ve takılma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uygulanmayacaktır.) Küpeşte kalınlığı çap veya genişliği 32 mm - 45 mm arasında mıdır? Küpeştenin yan duvarlarla ve/veya çevre rengiyle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? Rampanın herhangi bir kenarında duvar, parapet duvarı ya da yere kadar sürekli cam tırabzan imalatı yapılmamış ise bu kenarında 5 cm koruma bordürü bulunmakta mıdır? |  |  |
| Kaldırım rampası var ise; genişliği en az (net) temiz 90 cm, mi, eğimi en fazla %8, üç yöne eğimli kaldırım rampasının kanat eğimi en fazla %10 mudur? Tek yöne eğimli kaldırım rampasına dikey yaklaşım sağlayacak şekilde uygun bitkilendirme yapılmış ya da diğer yürünmez yüzey tedbirleri alınmış mıdır? |  |  |
| MERDİVENLER |  |  |
| Yapıdaki merdivenlerde basamak derinliği iç mekanda en az 27 cm, açık alanda ise en az 30 cm midir? En fazla 12 basamakta bir sahanlık yapılmış mıdır? |  |  |
| Basamak yüksekliği iç mekanda en fazla 16 cm [engelli için ayrıca düzenleme olduğu durumda (rampa, asansör) basamak yüksekliği 18 cm'e kadar çıkabilir] açık alanda en fazla 15 cm midir? |  |  |
| Basamak uçlarında; 1-Merdiven dış mekandaysa; merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 2.5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış; 2-Merdiven iç mekandaysa merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 4 cm - 5 cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış veya kaymayı önleyici işlem yapılmış mıdır? |  |  |
| Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) mıdır? |  |  |
| Bir merdivende yer alan tüm basamaklar aynı genişlikte (derinlikte) ve aynı yükseklikte midir? |  |  |
| Merdivenin her iki yanında 110 cm yüksekliğinde tırabzan / parapet duvarı imalatı var ya da merdiven kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir? (Not: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yükseklik 110 cm olmalıdır) (Merdiven genişliği 300 cm’den fazla ise ilave olarak merdiven ortasında korkuluk/tırabzan yapılmış mıdır?) |  |  |
| Merdivenin her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90 cm’de 1. düzey küpeşte imalatı, 70 cm’de 2. düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır? Küpeşte, merdivenin başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? (Not: Küpeştenin 30 cm'lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon alanında kalıyor ve takılma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uygulanmayacaktır.) Küpeştenin uçları duvara sabitlenmiş veya yarım ay şeklinde veya yuvarlatılmış mıdır? Küpeşte kalınlığı çap veya genişlik 32 mm – 45 mm arasında mıdır? Küpeştenin yan duvarlarla ve/veya çevre rengiyle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| ASANSÖRLER |  |  |
| Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmış, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesis edilmiş mi? |  |  |
| Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun, engelsiz erişim sağlanmış mıdır? Asansör bina girişinden tercihen en fazla 30 metre mesafede konumlandırılmış mıdır? |  |  |
| (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörle, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörlerle her kata erişim sağlanmakta mıdır? |  |  |
| (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kapılarının genişliği en az net (temiz) 90 cm midir? |  |  |
| (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kabin ebatları en az net (temiz) 120 cm x 150 cm midir? |  |  |
| (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre) Tek asansörlü binalarda bu asansörün, birden fazla asansör bulunan binalarda asansör sayısının yarısı kadar asansörün kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 m, asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1.50 m midir? |  |  |
| Asansör kapılarının bulunduğu duvarla zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Kabin dışında ve içinde asansörün kata ya da hangi kata geldiğini gösteren görsel ve sesli uyarı sistemleri bulunduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Kabin içinde, yerden 90 cm (± 2.5 cm) yükseklikte tutunma barları var mıdır? |  |  |
| Kabinin zemininin uygun malzemeyle kaplı (parlak malzeme, kaygan malzeme, halı vb. olmamalı) olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Yazılar ve işaretlerle ilgili harf yüksekliğinin 15 mm’den az olmaması ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğünün 20 mm - 30 mm arttırılması gerektiğine dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Asansörün hangi katta olduğunu gösteren göstergelerdeki kat numaralarının en küçük boyutu en az 30 mm, tercihen 60 mm ve daha büyük olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Kabin içi ve dışındaki düğmeler ile asansör ile ilgili işaretlerin Braille yazılı ve hissedilebilir kabartmalı olduğuna, düğmelerin çalışan kısımlarının yuva çapı boyutunun en az 20 mm olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Kabin içi ve dışındaki asansör ile ilgili yazı ve işaretlemelerin bulundukları zeminle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Asansör kapısının yanındaki işaretlerin zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Kabin içi ve dışı kontrol düğmelerinin en alt düğmesinin merkez hattının zeminden yüksekliğinin en az 85 cm; en üstteki düğmenin merkez hattının zeminden yüksekliğinin kabin içinde en fazla 120 cm, kabin dışında en fazla 110 cm olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| YÖNLENDİRME VE İŞARETLEMELER |  |  |
| Bina ana giriş kapısından sonra, binadaki kullanımlara yönelik bilgilendirme işaretleri (sadece bilgi, örneğin bir isim), yön işaretleri (A noktasından B noktasına yön gösterici işaretler) ve/veya işlevsel işaretler (açıklayıcı bilgilendirme) bulunmakta mıdır veya bunların olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Duvara yatay monte edilmiş işaretler zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte midir veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Duvara dik veya tavana monte edilmiş levhalar zeminden en az 220 cm yükseklikte midir? |  |  |
| Yönlendirme ve işaretlemelerde tüm işaretlerin okunaklı ve anlaşılabilir olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Tüm işaretlemeler, yönlendirme ve bilgilendirmelerin çevre rengi ile zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Tabelalar ve işaretlemelerde Braille alfabe ve hissedilebilir kabartmalı harflerin kullanılmış olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Tüm yazılar ve işaretlerin görüş mesafesine göre uygun büyüklükte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamalı ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğü 20 mm - 30 mm arttırılmalıdır.) |  |  |
| Ana giriş holünde 120 cm - 160 cm arasındaki yükseklikte Braille yazılı ve kabartmalı bilgilendirme panosu bulunmakta mıdır veya bunların olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| ACİL DURUM BİNA TESİSATI |  |  |
| Acil durumda çıkışa yönlendirecek kolayca fark edilebilir ışıklı ve sesli yönlendirme işaretleri bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Acil durumlarda işitilebilir ve görülebilir alarm sistemi bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Tehlikeli bölümlerin (trafo, jeneratör vb.) önünde 60 cm - 122 cm arasındaki yükseklikte uyarı levhası bulunmakta mıdır veya olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Aydınlatma düğmelerinin (anahtarların) yerden yüksekliği 90 cm - 110 cm arasında mıdır? |  |  |
| Aydınlatma düğmeleri(anahtarlar) çevirme gerektirmeden kullanılabilmekte midir veya bu şekilde olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| KAPILAR |  |  |
| Bütün kapı kollarının zeminden yüksekliği 90 cm - 110 cm arasında mıdır? |  |  |
| Bütün kapı kollarının topuz vb. olmayan şekilde, el ile kavrama gerektirmeyecek nitelikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Kapılar eşiksiz midir? |  |  |
| Bina giriş kapılarının inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar ) net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında en az 1.50 m, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanat en az 1.00 m; bağımsız bölüm kapılarında en az 1.00 m, diğer mahallerin kapılarında ise en az 0.90 m olacak şekilde tasarlanmış mıdır? (Fotoselli kapıların (düz kayar kapı) temiz geçiş genişliği en az 1.00 m olacak şekilde tasarlanmış mıdır?) (Döner kapı yapılacaksa yanında temiz geçiş genişliği en az 1.00 m olan kanatlı ikinci bir kapı tasarlanmış mıdır?) |  |  |
| Bina giriş kapılarında ve diğer katlarda, rüzgarlık kapısında ve çevresinde (giriş kapısı ve markiz, sahanlık gibi tasarımda bina girişi olarak vurgulanmış kısımlar boyunca) büyük cam yüzeyler varsa 7.5 cm genişliğinde uyarıcı zıt renkli bantlar; 1-Yerden 130 cm – 140 cm yükseklikte birinci düzey, 2-Yerden 90 cm - 100 cm yükseklikte ikinci düzeyde midir? |  |  |

| Umumi binalar için aşağıdaki hususlar ayrıca tamamlanmalıdır. | Kontrol |
| --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| Umumi binalar için bahçe girişinden bina girişine kadar hissedilebilir yürüme yüzeyleri işaretleri gösterilmiş mi? |  |  |
| Umumi bina otoparklarında 20 park yerinden 1’i engelli park yeri olarak gösterilmiş mi? Engelli otoparklarından erişilebilir bina girişlerine yönlendirme yapılacağına dair proje notu bulunmakta mıdır? (Engelli otoparkı bina girişine, bina girişindeki rampasının başlangıcına ya da asansöre en yakın konumda, sayılan mahallere en fazla 30 m mesafede konumlandırılmalıdır. (Bu mesafe bina kullanımına ilişkin özel mevzuat hükümlerinin olduğu durumlar hariç olmak üzere topoğrafya ve yerel trafik koşullarından kaynaklanan kısıtların olduğu durumlarda en fazla 50 m olabilir. Engelli otoparkı tek başına konumlandırıldığında en az 400 cm genişliğinde, iki park yeri yan yana konumlandırıldığında en az 250’şer cm genişliğinde ve aradaki transfer alanı en az 150 cm genişliğinde olmalıdır.) |  |  |
| Umumi binalarda, ilgili kat planında erişilebilir tuvalet (engelli tuvaleti) gösterilmiş mi? |  |  |
| Erişilebilir tuvaletin (engelli tuvaletinin) 1/20 ölçeğinde planı ve en az 2 adet kesiti ile 1/20 ölçeğinde klozet, lavabo yüksekliği ile tutunma barlarının konumu ve yüksekliklerini gösteren detaylar verilmiş mi? |  |  |
| Binada en az bir kadın, bir erkek olmak üzere erişilebilir tuvalet bulunmakta mıdır? |  |  |
| Erişilebilir tuvalete her kattan engelsiz erişim bulunmakta mıdır? |  |  |
| Bina girişinden itibaren erişilebilir tuvalete yönlendirme olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Tuvalet kapı yanı işaretlemeleri zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte midir? Tuvalet kapısı dışarı açılmakta mıdır? Kapı dışarı açıldığında en az net zemin yüzeyi genişlik ve derinliği; önden yaklaşımda (düz bir transfer için) 122 cm x 167,5 cm; sağ yandan yaklaşımda (diyagonal bir transfer için) 122 cm x 142 cm ve hem ön hem sol yandan yaklaşımda (yan bir transfer için) 150 cm x 142 cm ölçülerinde olmakta mıdır? Tuvalette klozet, lavabo ve donatılar hariç 150 cm çapında manevra alanı var mıdır? |  |  |
| Tuvalet kapısının inşaat tamamlandıktan sonra (kapı kanadının iç yüzeyinden karşı taraftaki kasaya kadar) en az net (temiz) genişliği 90 cm midir? |  |  |
| Engellinin kullanabileceği erişilebilir tuvalet içinde veya kullanıma uygun yerde konumlandırılmış, alt yüzüne kadar net en az 75 cm, ön üst yüzüne kadar en fazla 86 cm yüksekliğinde ve en az 20,5 cm derinliğinde diz boşluğu bulunan bir lavabo var mıdır? Klozetlerin oturma yeri yerden en az 43 cm, en fazla 48 cm yükseklikte midir? Sifon kolları yerden en fazla 112 cm yükseklikte midir? Tuvalet kâğıtlığı yerden 43 cm - 48 cm arasında yüksekliğe yerleştirilmiş midir? Sabunluk yerden 80 cm - 110 cm arasında yüksekliğe yerleştirilmiş midir? Ayna alt kenarının yerden yüksekliği en fazla 90 cm midir? |  |  |
| Muslukların tek el ile ve kavrama gerektirmeden açılıp kapanabilecek nitelikte olduğuna, tüm tutunma çubuklarının, herhangi bir yönden uygulanan en az 1.7 kN’luk kuvvete dayanıklı monte edileceğine dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| 1-800 m2’den büyük binalarda; erişilebilir tuvalet tasarımında klozetin her iki tarafında 90’ar cm net (temiz) boşluk bırakılmış, klozetin orta noktası ile duvar arasındaki mesafenin 90 cm olduğu gösterilmiş, klozetin her iki tarafında da yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarıda hareketli tutunma çubukları konulmuş mudur? 2-800 m2’den küçük binalarda; erişilebilir tuvalet tasarımında klozetin en az bir tarafında 90 cm net (temiz) boşluk bırakılmış, klozetin orta noktası ile duvar arasındaki mesafenin 46 cm olduğu gösterilmiş, klozetin duvar tarafında sabit, duvarla arasındaki mesafe en az 4 cm olan yerden 80 cm - 95 cm yüksekliğinde, diğer tarafında yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarıda hareketli tutunma çubukları konulmuş mudur? |  |  |
| Taharet musluğu en az 43 cm en fazla 48 cm yüksekliğe ve klozetten kolayca erişilebilecek, klozete transferi engellemeyecek şekilde konumlandırılmış mıdır? |  |  |
| Erişilebilir tuvalette klozetten ve yere düşüldüğünde yetişilebilecek şekilde, iple çekilerek çalıştırılabilir özellikte acil durum çağrı aparatı bulunmakta mıdır? |  |  |
| Umumi binalarda, bahçe girişinden bina girişindeki merdiven başlangıcına kadar hissedilir yürüme yüzeyi işaretli güzergah belirlenmiş midir? (Bina girişinde danışma bankosu veya hissedilebilir kat planı panosu olmalıdır.) |  |  |
| Umumi binalarda bina içinde danışma bankosu/birimi olan bina giriş kapısından danışma birimine/bankoya kadar, danışma bankosu/birimi bulunmadığı durumda hissedilebilir kat planı panosuna kadar giriş kapısından itibaren hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri bulunmakta mıdır? (Var ise danışma bankosu imalatı en az 90 cm uzunluğunda, alt kotu yerden en az 75 cm, üst kotu yerden en fazla 86 cm yükseklikte en az 60 cm derinliğinde diz boşluğuna sahip olmalıdır.) |  |  |
| Merdiven başlangıcının 30 cm öncesinde ve bitiminden 30 cm sonrasında 60 cm derinliğinde uyarıcı yüzey var mıdır? (NOT:Sahanlık 210 cm’den derin ise merdiven sahanlığının başlangıcına ve sonuna uyarıcı yüzey konulacak olup 210 cm’den az derinliğe sahip sahanlık üzerine hiçbir uyarıcı yüzey yapılmayacaktır.) |  |  |
| Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulanmış güzergaha dik, açık alandan ve iç mekanda en az 1’er tane olmak üzere yeterli ölçekte çizilmiş (1/20, 1/10 veya 1/5) kesit verilmiş mi? |  |  |
| Kılavuz iz (yürüyüş güzergahını işaret etmek için kullanılan hyyi) profil çıkıntısı 4 mm – 5 mm yüksekliğinde, çevreleyen yüzeyle zıt renkte, 30 cm - 60 cm genişliğinde midir? |  |  |
| Bina içinde ve bahçede, profil çıkıntısı 4 mm – 5 mm yüksekliğinde, karar verme veya yön değiştirme noktalarında kullanılan uyarıcı yüzeyler 60 cm x 60 cm ebatlarında mıdır? |  |  |
| Açık alanlardaki hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlerinde, takılıp düşmeye neden olan tabakalı, yapıştırma ve vidalama yöntemleriyle eklenen malzemeler değil, suni veya doğal taş, beton, seramik gibi solid malzemeler kullanılmış, bu malzemede yer alan profillerin (çıkıntı) bulunduğu tabanı ile çevre döşemenin yüzeyi aynı seviyede/kotta mı? İç mekândaki hissedilir yüzeylerde tabakasız, sadece kesik kubbe veya koniler ile kılavuz çıkıntılar tek tek uygulanmış, yapım aşamasında solid malzeme uygulanacaksa, bu malzemede yer alan profillerin çıkıntı bulunduğu tabanı ile çevre döşemenin yüzeyi aynı seviyede/kotta mıd? |  |  |
| Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri yüzeyinin ıslak-kuru halde kaymayan özellikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| Umumi binalarda kat adedi 1’den fazla ise asansör tesis edilmiş mi? |  |  |

| STATİK PROJELER | Kontrol |
| --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| Mimari ve Betonarme projelerde akslar ve isimleri uyumlu mu? |  |  |
| Mimari ve Betonarme projelerde kat planları ile kalıp planları uyumlu mu? |  |  |
| Mimari ve Betonarme projelerde kolonlar birbirleriyle uyumlu mu? |  |  |
| Çerçeveler sürekli mi? |  |  |
| Çerçeveler, aks kaçıklığı ve kesit değişimi olmadan düzenlenmiş mi? |  |  |
| Dilatasyonlar doğrusal mı? |  |  |
| Dilatasyon temel kirişleri tek mi? |  |  |
| Hesaplarda kullanılan bilgisayar yazılımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve/veya üniversitelerce uygun görülüyor mu? |  |  |
| Hesap raporları düzgün ve okunaklı mı? |  |  |
| Bilgisayarla yapılan hesaplarda tüm giriş bilgileri ile iç kuvvet ve yer değiştirmeleri içeren çıkış bilgileri kolayca anlaşılır bir biçimde hesap raporlarında yer alıyor mu? |  |  |
| Hesap raporlarının başlangıcında binaya ait bilgiler belirtilmiş mi? (Kat adedi, bodrum kat adedi, bina kullanım amacı ve türü, bina önem katsayısı, hareketli yük katılım katsayısı, taşıyıcı sistem vb..), |  |  |
| Deprem bilgileri belirtilmiş mi? (deprem bölgesi, etkin yer ivmesi, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, en üst zemin tabakası kalınlığı, spektrum karakteristik periyodu), |  |  |
| Seçilen katsayılar belirtilmiş mi? ( R, S(T)) |  |  |
| Süneklik düzeyi seçiminde depreme dayanıklı tasarım kurallarına göre tanım yapılmış mı? |  |  |
| Düzensizlikler irdelenmiş mi? (A2, A3, A4, B1, B3, türü düzensizliklerin bulunup bulunmadığını gösterecek şekilde düzenlenmiş hesap çizelgeleri var mı?) |  |  |
| Bina önem katsayısı projeye uygun mu? |  |  |
| Kat ötelemeleri (Mutlak ve göreli kat ötelemeleri, kat kütleleri ile eylemsizlik momentleri, ikinci mertebe etkileri ve göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmalarını gösteren çizelgeler), açıklamalar bulunuyor mu? |  |  |
| Kat yükseklikleri her katta eşit/yakın değerde mi? |  |  |
| Kolon ve kirişlerde sarılma bölgeleri gösterilmiş mi? |  |  |
| Zemin etüt raporunda belirtilen parametreler Temel hesaplarında kullanılmış mı? |  |  |
| Risk bazlı denetime yönelik rehber tablolar dikkate alınmış mı? |  |  |

| MEKANİK TESİSAT PROJELERİ | Kontrol |
| --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| GENEL PROJE ESASLARI |  |  |
| Yapının hacim programına ve kullanma amaçlarına göre ihtiyaç olan tesisat projeleri mevcut mu? (Kalorifer, Havalandırma, Isıtma, Soğutma, Sıhhi Tesisat) |  |  |
| Asansör avan projesi var mı? |  |  |
| Tesisat projeleri ile mimari projeler uyumlu mu? |  |  |
| Vaziyet planı var mı? Yön belirtilmiş mi? |  |  |
| Cephe görünümü var mı? |  |  |
| Kesit var mı? |  |  |
| Parsele ait su, atık su, drenaj, yangın suyu hatları altyapı vaziyet planına işlenmiş mi? |  |  |
| Kat planları var mı? |  |  |
| Kolon şemaları var mı? |  |  |
| ISI YALITIM VE KALORİFER TESİSATI PROJELERİ |
| Tesisat proje raporları var mı (A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış)? |  |  |
| TS 825 standartlarında belirtilen hesap metoduna göre hesaplanan ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun “Isı Yalıtım Projesi” yapılmış mı? |  |  |
| Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları belirtilmiş mi? |  |  |
| Yapı bileşenlerinin alan ve "U" değerleri hesabı var mı? |  |  |
| Bina durumu belirtilmiş mi? |  |  |
| Isıtma tesisatı raporu var mı? |  |  |
| Havalandırma tipi belirtilmiş mi? |  |  |
| Isı kaybı hesabı var mı? |  |  |
| Isıtıcı cihaz hesabı var mı?(radyatör, fc...) |  |  |
| Kalorifer tesisatı cihaz hesapları var mı?(kazan, brülör, sirkülasyon pompası, genleşme deposu, yakıt tankı) |  |  |
| Baca hesabı var mı? |  |  |
| Boru çapı hesabı var mı? |  |  |
| Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanları yalıtılmış mı? Mekanik tesisat yalıtım hesapları yapılmış mı? |  |  |
| Isıtma, soğutma ve sıhhi sıcak su ihtiyacı için kullanılan enerjilerin ayrı ayrı ölçülmesine imkân sağlayacak ölçüm ve izleme sistemlerinin tasarımı yapılmış mı? |  |  |
| Üzerinde oda adları ve numaraları, oda sıcaklıkları, hesaplanan ısı ihtiyacı, ısıtıcı boyutları, kolon vanaları, ana dağıtım boru ve vanaları işlenmiş kat planları var mı? |  |  |
| 1/50 düşey ölçekli kolon şemasında oda numaraları, odaya konulan ısıtıcıların yükleri, boru çapları, kolon vanaları vb. gösterilmiş mi? |  |  |
| Kazanların etrafında yeterli boşluk var mı? |  |  |
| Kazan dairesi TS normlarına uygun olarak boyutlandırılmış mı? |  |  |
| Kazan dairesi havalandırması uygun mu? |  |  |
| Menfez ve baca kesitleri yakıt ve havalandırma tipine bağlı olarak standartlara uygun seçilmiş mi? |  |  |
| HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TESİSATI PROJELERİ |  |  |
| Havalandırma tesisatı raporu var mı? (A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış) |  |  |
| Hava kanalları hesabı var mı? |  |  |
| Soğutma tesisatı raporu var mı? |  |  |
| Soğutma yükü hesabı var mı?(ısı kazancı) |  |  |
| Isı kazanç hesabı yapılan mahallere göre seçilen cihazların kapasite ve özellikleri belirtilmiş mi? |  |  |
| Sığınak Yönetmeliği’ne ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun sığınak havalandırması ve hesabı var mı? |  |  |
| SIHHİ TESİSAT PROJELERİ |  |  |
| Tesisat raporu var mı? (A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış) |  |  |
| Sıcak-soğuk su boruları, pis su boruları, yangın söndürme tesisatı boruları, yağmur suyu tesisatı boruları çaplandırılmaları ve şebeke basınç düşümü hesapları yapılmış mı? |  |  |
| Lavabo, banyo, duş, pisuar, hela taşı sayısı standartlara uygun mu? |  |  |
| Pis su tesisatı var mı? |  |  |
| Bodrum katta pis su boru hatlarında ters akış engellenmiş mi? |  |  |
| 1/50 düşey ölçekli kolon şemasında temiz su, pis su ve yağmur suyu kolonları gösterilmiş mi? (Büyük ölçekli projelerde 1/100 olarak verilebilir) |  |  |
| Bina dışı ve içi rögarlar ve temizleme kapakları öngörülmüş mü? Binadan pis su çıkışları ve en yakın rögar bağlantılarının bağlantı kotları ve meyiller gösterilmiş mi? |  |  |
| Kazan dairesinde ızgaralı gider/pis su çukuru var mı? |  |  |
| Yağmur suyu çıkışları yağ tutucu ve ızgara ile tesis edilmiş mi? |  |  |
| Cihaz hesapları yapılmış mı?(Depo, hidrofor, boyler ......) |  |  |
| Sığınak içinde tuvalet, duş ve mutfak için su tesisatı var mı? |  |  |
| ASANSÖR AVAN PROJELERİ |
| GENEL PROJE ESASLARI |  |  |
| Asansör avan projesi var mı? |  |  |
| Asansör avan projeleri ile mimari projeler uyumlu mu? |  |  |
| Asansör avan projesi hesapları var mı? (bina trafik hesabı ve değerlendirme (kapasite ve sayı seçimi), binaya gelen yük hesabı, motor gücü hesabı, uygulanacak ise kuyu basınçlandırma hesabı) Bu hesaba göre kuyu ve kabin ölçüleri TS EN 81-20 TS EN 81-50’e uygun olarak ölçülendirilmiş mi? |  |  |
| Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı, varsa diğer detay özellikler var mı? |  |  |

| YANGIN TESİSATI PROJELERİ | Kontrol |
| --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| Yangın Tesisatı Raporu, “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre seçilmiş bina tehlike sınıfına göre hazırlanmış mı?(A4 boyutunda kitapçık şeklinde hazırlanmış) |  |  |
| Duman tahliyesi için çatı havalandırması ve bacaları yapılmış mıdır? |  |  |
| Bina içi ve dışı sabit sulu yangın devreleri (yangın dolapları, hidrant, sprinkler) kurulmuş mu, hidrolik hesapları yapılmış mı? |  |  |
| TS EN 14384’e uygun yangın hidrantları yönetmelik-yönergeye uygun olarak riske göre 50-100-125-150 m aralıkla 110’luk (23/4”) olarak işlenmiş midir? Yeterli midir? |  |  |
| Yangın dolaplarında TS EN 671’e ve TS EN 671-2’e uygunluk ve yönetmeliğe uygun mesafeler sağlanmış mıdır? |  |  |
| Sektörel yapıya uygun olarak TS EN 12845 ve yönetmeliğe uygun sprinkler sistemi belirtilmiş midir? Alanların toplamı 600m2’den büyük olan kapalı otoparklarda, toplam alanı 1000m2’den büyük olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen ve bulundurulan yapılarda. |  |  |
| Yangın su miktarı, pompa özellikleri belirtilmiş midir? |  |  |
| Yangın su rezervleri yeterli midir? |  |  |
| Yangın pompaları için ayrıca dizel-jeneratör vb. enerji kaynağı var mıdır? |  |  |
| Yangın suyu tesisatına GOSB su şebekesinden beslenecek şekilde iştirak var mıdır? |  |  |
| Yemek pişirilecekse mutfak ve ocaklar için baca-davlumbaz otomatik söndürme sistemi (karbolayt-ansulex) var mıdır? |  |  |
| Kazan dairesi kapısı ortak hol/koridora açılmış mıdır? Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine direkt olarak açılmaması ve mutlaka bir güvenlik holüne açılması gerekir. Uygunluk sağlanmış mıdır? |  |  |
| Projelerde ısıtma sisteminin ne ile yapılacağı belirtilmiş midir? |  |  |
| Yakıt tankı kazan dairesinden ayrılmış mıdır? |  |  |
| Yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip, 100 m2 üzeri ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairesi varsa iki adet çıkış kapısı var mıdır? |  |  |
| Kazan dairesi havalandırması uygun mudur? Kazan dairesinde doğal gaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıları kullanılmış mı? |  |  |
| Tesisat galerisi veya kablo kanalı projesi var mı? Bu kanal ve galeriler yalıtılmış mıdır? |  |  |
| TS EN 62305’e uygun paratoner (yıldırımlık) projesi var mıdır? |  |  |
| Yangın alarm projeleri var mı? Projeler üzerinde TS-EN 54-1’e uygun otomatik yangın algılama ve alarm ikaz sistemi, amfi anons sistemi görünmekte midir? |  |  |
| Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak yeterli sığınak alanı var mı? Sığınakta havalandırma sistemi var mıdır? İki çıkış kapısı mevcut mudur? |  |  |
| Projeler üzerinde acil durum toplanma bölgesi belirtilmiş midir? |  |  |
| Yangın tahliye projeleri var mı? |  |  |
| Projelerde çatı ve tabi zemine ulaşacak ve kaçış emniyetini sağlayacak şekilde Yangın merdivenleri projelendirilmiş mi? (Kargir veya betonarme olarak ilgili standartlara uygun, yangına dayanıklı ve kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenmiş olmalıdır) |  |  |
| Yangın projeleri yönetmeliğe uygun olarak ayrı paftalar halinde hazırlanmıştır. |  |  |
| Kaçış merdiveni havalandırması uygun mu? |  |  |
| Kat alanı 1000 m2’den fazla olan otopark var ise ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılmış mı? |  |  |
| GOSB itfaiyeye verilmek üzere yangın projelerinin son şekli (A3-A4) kitapçık halinde 2 takım hazırlanmışmıdır? |  |  |
| Projelerde lejantlar belirtilmiş midir? |  |  |
| Tesiste kapalı otopark var ise önlemleri Yönetmelik ve TS 11922’ye uygun olarak alınmış mıdır? Araç sayısı projede belirtilmiş midir? |  |  |
| Kat bağlantıları/merdivenler ve acil kaçış yolları zonlanmış mıdır? Korunumlu mudur? |  |  |
| Bilgi işlem odası, trafo ve ana dağıtım pano odaları TS 10547’ye uygun önlemler ile gazlı söndürme sistemi ile teçhiz edilmiştir. |  |  |
| Yanıcı, parlayıcı sıvıların bulunduğu kapların emniyet mesafeleri yönetmeliğe uygun mudur? |  |  |
| Tehlikeli bölümler yangın bölmeleri olarak ayrılmış mıdır? |  |  |
| Projeler üzerinde kaçış yolları ve uzaklıkları yeterli midir? Acil aydınlatma ve yönlendirme var mıdır? |  |  |

| ELEKTRİK PROJELERİ | Kontrol |
| --- | --- |
| TRAFO TESİSLERİNİN KONTROLÜNDE DİKKAT EDİLEN UNSURLAR | Evet | Hayır |
| Projeyi hazırlayan elektrik proje müellifinin SMM tescil belgesi var mı? |  |  |
| Hazırlanan elektrik projesinin enerji müsaadesi var mı? |  |  |
| Gerekçe raporu var mı? |  |  |
| Projenin keşif özeti var mı? |  |  |
| Trafo güç tayini hesabı var mı? |  |  |
| Kompanzasyon tayini hesabı var mı? |  |  |
| Kısa devre arıza akım hesapları var mı? |  |  |
| Kesici güç hesabı var mı? |  |  |
| Ana hat OG kablo kesiti hesabı var mı? |  |  |
| Akım trafosu seçim hesapları var mı? |  |  |
| OG bara hesabı var mı? |  |  |
| OG kablo güzergahını ve paratoner çapını gösterir vaziyet planı var mı? |  |  |
| YG trafo binası müstakil olarak yapılıyorsa mimari ve statik projeleri var mı? |  |  |
| Mimari ve statik projeleri hazırlayan mühendisin SMM tescil belgesi var mı? |  |  |
| OG tek hat şeması var mı? |  |  |
| OG şalt tesislerinin montaj, kesit ve görünüşleri var mı? |  |  |
| AG ana dağıtım panosu tek hat şeması var mı? |  |  |
| Sekonder koruma ve DC kablo montaj bağlantı şeması var mı? |  |  |
| Trafo binası iç aydınlatma ve ısıtma tesisatı şeması var mı? |  |  |
| İNŞAAT RUHSATINDA İSTENEN PROJELER | Evet | Hayır |
| AG kuvvet tesisatı gerilim düşümü - akım kontrol hesapları, kolon hattı ve tali kuvvet tablo açılımları var mı? |  |  |
| Aydınlatma hesaplamaları var mı? |  |  |
| Kotlu aydınlatma tesisat projesi var mı? |  |  |
| Çevre ve yol aydınlatma projeleri var mı? |  |  |
| Kotlu zayıf akım projeleri var mı? |  |  |
| Yapının genel topraklama planı var mı? |  |  |
| Tesisat galerisi veya kablo kanalı projesi var mı? |  |  |
| Paratoner projesi var mı? |  |  |
| Yangın alarm projeleri var mı? |  |  |

| ÇEVRE PROJELERİ | Kontrol |
| --- | --- |
|  | Evet | Hayır |
| Proses atık suyu varsa, proses atıksu arıtma projesi var mı? |  |  |
| Katı atıkların ve tehlikeli atıkların sınıflarına göre ayrılarak depolanması için gerekli alan bırakılmış mı? |  |  |
| İnşaat faaliyeti süresince kullanım suyundan kaynaklanacak atık su için şebekeye bağlantı mümkün değil ise sızdırmasız fosseptik yeri gösterilmiş mi? |  |  |